## Slide 1: 等高重心線構造立体 ツーサイクルローラー(オロイド） オーバルクロス スフェリコン(クワッド、ヘキサ、 オクタ、テトラ）
おなじながさをわにつなぎ
くるりまわしてきりわけて
ねじりつなげてころがして
ひらいてみたらこうなった
人の生きざまにさも似たり

## Slide 2: ツーサイクルローラーの動き
重心は蛇行するが
高さは変わらない
だから転がり続けます
転がる方向正面から見た場合

## Slide 3: ツーサイクルローラー（Oloid）
二つの輪を互いに直角につなぐ
互いの円の図心を一致させた場合、転がすと重心は上下する
重心が常に一定（等高重心）していれば球のように転がるはず
等高重心となる二円の重なり長さｘはｘ＝(2-√2)で求まる
ｒ＝(３ｒーｘ）sinθ
ｒ/√２＝(２ｒーｘ/２）sinθ
θ
ｒ
ｒ/√2
ｘ
⇐ 状態①と②を連立して解く ⇒
状態①
状態②

## Slide 4: ツーサイクルローラー（Oloid）
線分（針金）に展開

## Slide 5
ｒ＝(３ｒーｘ）sinθ
ｒ/√２＝(２ｒーｘ/２）sinθ
ｒ/sinθ＝ (３ｒーｘ）
ｒ/sinθ＝ (√２ (２ｒーｘ/２）)
ｒ/sinθ ＝ ３ｒーｘ ＝ √２ (２ｒーｘ/２）
３ｒーｘ ＝ ２√２ｒー√２ｘ/２
（√２/２ー１）ｘ ＝ （２√２ー３）ｒ
ｘ ＝ （２√２ー３）ｒ/（√２/２ー１）
ｘ ＝ （２√２ー３）（√２/２＋１）ｒ/（１/２ー１）
ｘ ＝ ー２（２＋２√２ー３√２/２ー３）ｒ
ｘ ＝ ー２（√２/２ー１）ｒ
ｘ ＝ （２ー√２）ｒ
⇐ (a＋b)(a-b)＝a^2-b^2

## Slide 6: ツーサイクルローラーのリング形状 (エリプス)
直交リング同士の交差長さを変化させた場合のリング形状
√2a
d=√2a
a:b＝1：1
a
d=a
a:b＝√2/3：1
＝0.816：1
d=√3a
a:b＝√２：1
√3a
d=0
a:b＝1/√2：1
d=2a
a:b＝∞：1
d=1.97a
a:b＝４：1
1.97a

## Slide 7
楕円公式 x^2/a^2+y^2/b^2＝1
楕円上の点(x1,y1)を通る接線式 x1x/a^2+y1y/b^2＝1 …(2)
(x1,y1)
(ta,0)
接線は(-ta,0)を通るから(2)より x1=-a/t, y1＝√(1-1/t^2） を得る
sinθ=b/(√2(1+t)/2)a） …(1)
θ
(a,0)
(0,b)
b=1とし式(1),(2)から未知数aとθを求める
(3-t)a
(0,0)
x
y
a=√(-2/(t+1)(t-3))
⇐ 因数分解をしたら、すっきりした形になった
a=√(-2(t^2-1)/(t^4-2t^3-4t^2+2t+3))
⇐ 連立方程式から導き出して

## Slide 8
4次式を
因数分解

## Slide 9: ツーオーバルクロス two-ellipse cross，oval
円を図心で直交させたものを転がすと重心は上下するが
程よい楕円にすると重心は上下しないから転がり続ける
その時の楕円の長半径と短半径の比は√2：1となる
ｒL＝√２ｒＳ
θ
rL
rL
rS
rS
状態①
状態②
ｒL：長半径、ｒＳ：短半径

## Slide 10: オーバルクロス ＊-way ellipse X
3-way semiellipse X
a:b=2：1
2-ellipse X
a:b=√2:1＝1.41：1
5-way semiellipse X
a:b=1.23：1
3- ellipse X
a:b=2:√3＝1.15：1
＊が増えると転がる方向も増え a:bは1:1につまり球に近づく

## Slide 11: スフェリコン（sphericon）
おなじながさをわにつなぎ ⇐正多角形を作る
くるりまわしてきりわけて ⇐上記回転体を中心で分割
ねじりつなげてころがして ⇐一方を捻って繋げ、転がす
ひらいてみたらこうなった ⇐この立体を針金(線構造)に展開
球体
円錐
クワッド
(スクエア)
クワッドスフェリコン
90度

## Slide 12: スフェリコン（sphericon）
球体
円錐
ヘキサ
オクタ
60度
90度
ヘキサスフェリコン
オクタスフェリコン
オクタスフェリコン2
45度

## Slide 13: スフェリコン（sphericon）
球体
円錐
ヘキサ
オクタ
60度
90度
ヘキサスフェリコン
オクタスフェリコン
45度
オクタスフェリコン2

## Slide 14: テトラスフェリコン
テトラ
テトラフェリコン
元図形は正四面体
a
a
a
r
板部材
a=1
r＝1/2√3
4枚組
1対辺に羽盤2枚ずつ付いた立体
板部材を組むと
転がる
線部材に分解
120°
羽盤は外接円の一部
一筆書きに

## Slide 15: テトラスフェリコン
正四面体のような錐体(充実立体)の対底面重心高はH/4
ペーパークラフト(表面だけの中空体)でも重心高はH/4
糊代を考慮しても重心高は変わらない(要対辺均等)
針金細工(線構造体)においても重心高はH/4
テトラスフェリコンの羽盤は対辺均等⇒基正四面体重心は不変
H
H/4
Sh＝1*H/3(側面)
×3面
Sh=1*0(底面)
Σsh/Σs＝(H/3*3+0)/(3+1)＝H/4
充実
中空(板構造)
線構造
Lh=1*0(底面)
×３線
Lh＝1*H/2(側面)
×3線
ΣLh/ΣL＝(H/2*3+0)/(3+3)＝3H/(2*6)
＝H/4

## Slide 16
状態①
1/2√2
状態②
1/2√2
w
√3/2√2
δ
α
β
γ
ε
b＝√3/2
w＝b*sinδ/sinε＝0.28867(反り率)＝
cosβ＝√2/√3
η
cosα＝sinη＝1/√3
γ=α-β＝η-δ，∴δ=η-α+β
θ＝δ+ε ∴ε=θ-δ
cosθ＝1/3
θ
a
a
a
r
120°
板部材
a=1
r＝1/2√3
4枚組
正三角形の外接円

## Slide 17: テトラスフェリコン
正四面体からのラインアップ
羽盤のつけ方いろいろ
①
1対辺に羽盤２枚ずつ
②
1対辺に羽盤１枚ずつ
③
各面に羽盤１枚ずつ
1/2√2
①
③
②
状態②
羽盤は
断面の二等辺三角形
外接円
②
③

## Slide 18: 直交二円比べ
ツーサイクルローラー
スフェリコン
テトラスフェリコン

## Slide 19: 等高重心線構造立体
まとめ
現役時代、建設業界でできるだけ安定な構造物を目指してきた
が今回は、等高重心という極めて不安定な構造を考えてみた
この立体は坂道を時折方向を変えながら転がり落ちてゆく
人は世の中を渡るとき時折向転換を余儀なくさせられる
おしまい